### Załącznik nr 3 do SIWZ zmiana odp.1

Opis przedmiotu zamówienia.

### Dostawa ureterorenoskopu do  SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie – ilość 2 szt/kpl.

*wyspecyfikować elementy składowe w załączniku nr 3.1- ilość podwójna nie dotyczy lp.13 z poniższej tabeli (kosz druciany- szt.1)

- Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ...........................................................................................................

- Kraj pochodzenia : ................................................................................................................................

- Rok produkcji : ..................................................................................................................................... (wymagane 2011 lub 2012)

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WARTOŚCI OFEROWANE SZCZEGÓŁOWY OPIS Parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| *1 | OPTYKA DO URETERORENOSKOPU | Załączyć Prospekt TAK |  |
| *2 | Ureterorenoskop przeznaczony do diagnostyki moczowodu oraz leczenia kamicy moczowodowej | TAK/Opisać |  |
| *3 | Koniec dystalny atraumatyczny o rozmiarze 7,5-8Fr | TAK/Opisać |  |
| *4 | Rozmiar płaszcza ureterorenoskopu w zakresie od 9,5Fr do 13,5Fr lub od 7,5Fr do 9,8Fr, z jednym stopniem stożkowym | TAK/Opisać |  |
| *5 | Długość 425 – 450 mm | TAK/Opisać |  |
| *6 | Kanał instrumentowy osiowy o rozmiarze 6Fr | TAK/Opisać |  |
| *7 | Autoklawowalny | TAK/Opisać |  |
| *8 | Okular skośny 5- 8 stop | TAK/Opisać |  |
| *9 | Okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu | TAK/Opisać |  |
| *10 | 2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90 stop do osi ureterorenoskopu, jedno z przyłączy wyposażone w zawór do precyzyjnej regulacji przepływu | TAK/Opisać |  |
| 11 | Wejście kanału instrumentowego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych | TAK/Opisać |  |
| 12 | Wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekaniu płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale lub jest wyjęty | TAK/Opisać |  |
| 13 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji oraz przechowywania ureterorenoskopu wyposażony w specjalne przyłącza do przepłukiwania kanału instrumentowego oraz portów szt. 1. | TAK/Opisać |  |
| 14 | Sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi być kompatybilny ze sprzętem firmy Karl Storz, który w chwili obecnej jest sprzętem używanym w Sali Endoskopowej Oddziału Urologii. | TAK/Opisać |  |
| 15 | Szczypce do usuwania dużych fragmentów kamieni, obie bransze ruchome, krótkie, 5 Fr, długość 60 cm 1 szt. | TAK/Opisać |  |

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych tj. granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

* Do ofert należy dołączyć w języku polskim katalogi/foldery lub inne materiały informacyjne oferowanego sprzętu potwierdzające wymagane parametry. Dotyczy pkt oznaczonych *

Podpis i pieczęć  upoważnionego  Wykonawcy

Miejscowość ....................................... data ...................................................

Warunki gwarancji i serwisu

dot. zakresu ujętego w kol. PARAMETRY WYMAGANE  I WARUNKI (z powyższej tabeli)

| LP | Parametry wymagane i warunki | Wymagania | Wartości oferowane , szczegółowy opis przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Gwarancja - okres gwarancji na dostarczone elementy ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | min 24 miesiące |  | Wymagane |
| 2 | Czas reakcji/ rozpoczęcia naprawy: serwisu nie dłużej jak 48 godz od otrzymania informacji o awarii | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Lista podmiotów upoważnionych do podejmowania działań serwisowych | TAK/Podać adres, tel. |  | Wymagane |
| 4 | Możliwość zgłoszeń usterek 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Maksymalny czas usunięcia awarii nie dłużej jak 7 dni roboczych | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Minimalna liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji - nie dłużej jak 5 dni roboczych | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | TAK/Podać |  | Wymagane |
| 8 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie – minimum 12 miesięcy | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – maksimum 3 | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Dostępność części zastępczych i materiałów eksploatacyjnych przez okres min. 10 lat od dnia zakupu | TAK |  | Wymagane |
| 11 | W cenie oferty przeglądy gwarancyjne z dojazdem, w ilości wymaganej przez producenta urządzenia/sprzętu | TAK/Podać ilość |  | Wymagane |
| SZKOLENIA |
| 12 | Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego | TAK |  | Wymagane |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 13 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Rok produkcji urządzenia | TAK 2011 lub 2012 |  | Wymagane |
| 15 | Preferowany termin dostawy, instalacji oraz uruchomienia | Max. Do 42 dni od daty podpisania umowy * lub możliwie najkrótszy |  | Wymagane |

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych tj. granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Podpis i pieczęć  upoważnionego  Wykonawcy

Miejscowość ....................................... data ...................................................